| Laboratuvar Adı | : | DEHAM Yıkama Odası |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | Yıkama Makinesi |
| Marka & Model | : | a.co-Allentown / CBW-E130EL |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Temizlik Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde  kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın sorumlu personel tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde kullanılan Yıkama Makinesi ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde cihazdan sorumlu görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- İlk olarak cihazın içindeki tıpa kontrol edilir açıksa kapatılır.

- Cihazı su alımı yapması için yarım saat öncesinden ON/OFF butonuyla açılır.

- Hazır hale gelmiş cihazın kapağı yukarıya doğru kuvvet uygulanarak açılır. Yıkanacak malzeme cihazın içindeki rafa yerleştirilerek kapak kapatılır.

- ‘’CYCLE’’ tuşu ile program seçilir.

- ‘’START’’ tuşuna basılır cihaz hazır hale gelince ‘’start’’ tuşu yeşil yanar. Yeşil yanan ‘’START’’ tuşuna tekrar basılarak cihaz çalıştırılır.

NOT: Yıkama bittikten sonra cihazın içindeki su boşaltılarak içi temizlenmelidir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaza ait kullanım talimatı

- Makina bakım kartı

- Cihaz kalibrasyon planı