| Laboratuvar Adı | : | Kromatografi Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi) |
| Marka & Model | : | SHİMADZU/ PROMINENCE |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi) cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Çalışılacak parametreye uygun kolon cihaza takılır.

- Çalışılacak örneğe uygun mobil faz çözeltileri hazırlanır, degaze edilir ve hatlara bağlanır.

- Cihaz açılır, akış verilir ve AUTO PURGE yapılır.

- İlgili metot çağırılır ve DOWNLOAD tıklanır.

- Base line çizgisi sabit bir şekilde ilerledikten sonra PLOT tıklanır.

- BATCH TABLE kısmında vial numaraları, metot, dataların kayıt yeri, seyreltme yapılmışsa Dil. Faktör kısımları doldurulur.

- Ardından START tıklanır ve işlemin sona ermesi beklenir.

- İşlem bitince POSTRUN kısmı açılır.

- Burada öncelikle kalibrasyon eğrisi için verilen standartların gelen pikinin etrafındaki kirlilikler İNSERT PEAK kısmından temizlenir. Pikin başlangıç ve bitiş noktaları belirlenir.

- CALİBRATİON kısmında çalışılan metot çağırılır. Standartların konsatrasyonları kendi değerlerinin altına bırakılır ve eğri çizilmiş olur. Bu eğriyi metodun üstüne kaydederiz.

- Bu işlemlerden sonra eğer kalibrasyon eğrisi düzgün çıkmışsa numune değerlendirmesi yapılır.

- İşlem sonunda cihazı kapatırken önce akış kesilir, basınç göstergesi 0 olunca cihaz kapatılır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM 187),

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184) ile teslim edilir.