| Laboratuvar Adı | : | Mikrobiyoloji Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | Membran Filtrasyon Yöntemi (MANİFOLT) |
| Marka & Model | : | İnterlab |
| Sorumlular | : | Cihazdan sorumlu laboratuvar personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan MANİFOLT cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

Membran filtrasyon sistemi sterilize edilir. Sterilizasyon işlemi, ekipmanın özelliğine göre otoklavda yapılabildiği gibi, pratik olarak %76 alkol ya da uygun bir kimyasal kullanılarak da yapılabilir. Otoklavlama parametresi 121°C'de 30 dakika iken, kimyasal dezenfeksiyon uygulanırsa dezenfektanın kolaylıkla sistemden uzaklaştırılması gerekir. Aksi halde sistemde kalan dezenfektan, analizi yapılacak mikroorganizma üzerinde olumsuz etki oluşturur. Bu nedenle, alkol uzaklaştırıldıktan sonra kalan kısmının yakılarak giderilmesine ek olarak, analiz öncesinde 50 mL kadar steril damıtık suyun filtre edilmesi, sistemde kalabilen dezenfektanın yıkanması için etkili bir uygulamadır.

- Standart yöntemde aseptik koşullara uyularak filtrenin yerleştirileceği taban steril su ile ıslatılır.

- İlgili filtre buraya yerleştirilir.

- Koruyucu plastik tabaka kendiliğinden kalkar ve bu kısım filtreden ayrılır.

- Süzme haznesi yerine takılır.

- Beklenen ya da hedef sayıya uygun miktarda sıvı analitik huniye konulur,

- Pompa çalıştırılır ve numune membran filtreden geçirilir.

- Agarlı besi yeri steril su ile ıslatılır,

- Filtre besiyeri(mikroorganizmaların tutunduğu yüzey üstte olacak şekilde) üzerine yerleştirilir,

- Hedef mikroorganizmaya uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

NOT: Manifoltun kullanım sonrasında çeperlerinde kalmış olması muhtemel mikroorganizmaların temizlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle izlenmesi gereken yol aşağıda verilmiştir:

- 10-20 mL kadar steril su ile filtre edilir,

- Analiz edilen numunede klor ya da başka bir inhibitör madde varlığından şüphe ediliyorsa 80-100 mL kadar steril “Membrane Filter Rinse Fluid” ile filtre yıkanmalıdır,

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM 187),

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184) ile teslim edilir.