| Laboratuvar Adı | : | Mikrobiyoloji Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | Işık Mikroskopu |
| Marka & Model | : | Bresser (1110012 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan ışık mikroskopu cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazın fişi topraklı prize takılmalıdır.

- Mikroskobun arkasında yer alan Aç – Kapa anahtarı ile cihazı açılmalıdır.

- Cihaz kullanıma hazırdır.

- Kondansatörün en üst konumda, diyaframın tamamen açık olup olmadığı kontrol edilir ve uygunsuz olan ayar varsa düzeltilir.

- Binoküler mikroskopta okülerin aralığını iki göz arası mesafesine göre ayarlanmalıdır.

- Işık ayarı ve temizliğini kontrol edilmelidir.

- En küçük büyütmeli objektif ile görüntünün netliğini sağlanır.

- İmmersiyon yağı çıplak gözle mikroskobun solundan bakarak preparat üzerine 1 damla damlatılıp başlığı döndürerek immersiyon objektfinin yağa dalmasını sağlanmalıdır.

- Mikro vida ile görüntü netleştirilir.

- Bir el mikro vidada, diğer el tabla hareket vidasında olacak şekilde alan taraması yapılır.

- Çalışma bittikten sonra makro vida ile tablayı en aşağı indirilir. Günlük çalışma bittikten sonra mikroskobun genel temizliğini yapılır. Eğer immersyon ile çalışıldıysa immersiyon yağının tamamen temizlenmesine özen gösterilmelidir. (Not: İmmersiyonun objektiften temizlenmesinde 3 kısım etil alkol+ 7 kısım eter solüsyonunu kullanılır.)

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i.