- AMAÇ:

Amaç, kemirgen anestezisinin gerekli olduğu için uygulamanın tam olarak sağlandığından emin olmaktır.

- KAPSAM:

Bu doküman, kemirgenleri sakinleştirmek için güvenli ve uygun anestezi talimatını tanımlamaktadır.

- SORUMLULUKLAR:

3.1.Veteriner Hekim

3.2. Veteriner Teknikeri/Sağlık Teknikeri

- TANIMLAR:

  - İzofluran :  Gaz anestezisinde kullanılan renksiz, patlayıcı ve yanıcı, koruyucu içermeyen kimyasal olarak stabil bir maddedir.

  - Ketamine : katı anestezik ajan

  - Xylazine : sedatif ajan

- KULLANILAN MALZEMELER:

  - Kişisel koruyucu ekipmanlar (Bone, Galoş, Ayakkabı ve terlikler, Yüz maskesi, Gözlük)

  - İzolasyon elbisesi ( Tulum vb. )

  - Lateks/nitril eldivenler

  - Kağıt havlu

  - Dezenfektan spreyi

  - Anestezik

  - Oksijen temini

  - Anestezi cihazı

  - İndüksiyon Odası

  - Uygun boyuttaki burun konisi

  - Isıtıcı / ısı yastığı

  - Ketamin ve Xylazine solüsyonu

  - Enjeksiyonluk su (steril su)

  - Uygun boyutlarında şırınga ve iğneler

- UYGULAMA:

  - Gaz (İzofluran) Anestezisi

    - Personel, oksijen valfini açar ve basınç göstergesini kontrol ederek yeterli oksijen bulunduğundan emin olur

    - Personel, buharlaştırıcıdaki izofluran seviyesini kontrol etmelidir.

    - İzofluran seviyesi yarım işaretin altına düşerse, personel izofluran'ı tekrar doldurarak buharlaştırıcının kapalı konumda olmasını sağlamalıdır.

    - Öncelikle, anestezi rezervuarının kapağını sökün, izofluran şişesinin tıpasını çıkarıp, ardından yarım işaretine ulaşıncaya kadar buharlaştırıcı haznesine dikkatli bir şekilde dökmelidir.

    - Personel, hayvanı içine yerleştirmeden önce indüksiyon haznesini yaklaşık 5 dakika önceden doldurmalıdır. Prefarj için izofluran buharlaştırıcıyı% 5'e ve oksijeni 0,8 - 1,2 L / dk'ya ayarlamalıdır.

    - Beş dakika sonra personel, hayvanı hafifçe indüksiyon kutusuna

    - Personel, anestezi uygulamak için izofluran buharlaştırıcı kadran ayarını buna göre ayarlayacaktır.

Fareler: İzofluranın% 1-2, 0.8 - 1.2 L / dk oksijen

Sıçanlar:% 2-3, ~ 1.5 L / dk oksijen

    - Personel indüksiyon için yaklaşık 5 dakika izin verecektir. Ardından, hayvanı bir cerrahi masaya alıp burnuna maske takar. Ağız ve burun burun deliklerinin burun tıkanıklığı ile engellenmemesini sağlar. Personel, hayvanın reflekslerini kontrol etmelidir. Hayvan, gözün iç köşesine hafif dokunduğunda açılıp kapanmamalıdır. Kıstırma testinde ayaklarını çekmemelidir. Göz kırpma refleksi ve pedal çekme refleksi yok olduğunda, ameliyat başlayabilir.

    - Personel, ameliyat sırasında hayvanı her 5 dakikada bir kontrol eder. Solunum düzenli olmalıdır ve hayvanın mukoza membranları pembe kalmalıdır.

    - Ameliyattan sonra, personel maskeyi çıkaracak ve hayvanın kafeste kalmasını sağlayacaktır. Kafesi hayvan tutma odasına geri göndermeden önce sağlık kontrollerini yapmalıdır.

  - Katı (Xylazine-Ketamine Enjeksiyonuyla)Anestezi

    - Hayvan tartılmalı  ve aşağıdaki önerilen dozlara göre gerekli dozaj miktarı hesaplanmalıdır.

Fareler ve sıçanlarda kullanılmak üzere önerilen enjekte edilebilir anestezi seyreltileri:

Fare

Doz:             Ketamine – 120 mg/kg

Xylazine – 16 mg/kg

Doz Oranı:   IP enjeksiyonu ile 10 g vücut ağırlığı başına 0.1 ml

Etki Süresi:  ~20 – 40 dakika

Sıçan

Doz:             Ketamine – 100 mg/kg

Xylazine – 10 mg/kg

Doz Oranı     IP enjeksiyonu ile 100 g vücut ağırlığı başına 0.2 ml

Etki Süresi     ~ 20 - 50 dakika

    - Hayvan uygun tutus tekniği ile tutularak i.p. ya da i.m enjeksiyon yapılacaktır.

    - Hayvanın refleksleri test ederek tam anestezide olduğu doğruladıktan sonra ameliyat başlayabilir. Personel hayvan hayati durumunu kontrol etmeye devam edecektir.

    - Ameliyattan sonra hayvan kafese geri gönderilebilir. Personel, kafesin hayvan tutma odasına geri dönülmeden önce hayvanın ağrı ve sıkıntı belirtilerini gözlemlemelidir.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR: